## Slide 1: オームの法則
電子の目で法則を考える
+
i
電流
電子
e

## Slide 2
電流は電子の流れである
e
電流の向きを決めた後、電子が－だとわかり逆向きに
i
＋
＋
e
i

## Slide 3
＋
－
電流
電子
電池
電球
e
－
－
i
導線でつなぐ

## Slide 4
－
－
電池は電子を送り出す電圧をつくる
電球は電子が通りにくい→電気抵抗 大
導線は電子が通りやすい→電気抵抗 極小
e
e
e
e
e
e
e
e
電子の動きを邪魔する原子

## Slide 5
電圧、電流、電気抵抗の
模式図

## Slide 6
電流(逆向き）
導線
急斜面
電気抵抗大
発光・発熱
電池
ゆるい斜面 電子スイスイ
電気抵抗 極小
電子の流れ
電圧で電子を上に運ぶ
e
＋
e
e
e
電球

## Slide 7
直列つなぎ
並列つなぎ
電圧1.5Ｖ(ﾎﾞﾙﾄ）
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
は？Ｖ
3.0
4.5
1.5
1.5
直列・各電圧を加える
並列・同じ電圧、寿命が長い

## Slide 8
電池を直列につなぎ、電圧を2倍、3倍にしたとき電流がどうなるかを調べる
－
－
－
Ｖ
Ａ
－
電圧計
電流計
電圧は模式図の斜面の高さを測る
ため電球をはさんでつなぐ
電流は電子の流れを測るため
導線の途中につなぐ
－
Ｖ
実験結果
電圧 ボルト 1.5 3.0 4.5V
電流 ｱﾝﾍﾟｱ 0.5 1.0 1.5A

## Slide 9
オームの法則を式でかくと
電圧
Ｖ
電流 Ａ
Ｖ（ボルト）＝Ω（オーム）×Ａ（アンペア）
実験結果
電圧 ボルト 1.5 3.0 4.5V
電流 ｱﾝﾍﾟｱ 0.5 1.0 1.5A
結果をｸﾞﾗﾌに表す
4.5
3.0
1.5
0
0.5 1.0 1.5
電圧Ｖと電流Ａは比例する。
（オームの法則）
この電球では電流に3.0をかけると電圧になる。
Ｖ＝3.0×Ａ
3.0を電気抵抗といい3.0Ω（オーム）で表す。
途中の電圧でも実験すると０を通る直線で結べる

## Slide 10
３Ωの電球を２コ、直列につないだら？
e
直列つなぎ
３Ω
３Ω
電球１コのときと比べ
－
Ｖ
は
半分、同じ、２倍
－
－
－
Ｖ
Ａ
－
３Ｖ
Ａ
－
は
e
３Ｖ
１．５Ｖ
１．５Ｖ
半分の1.5V、２コで３Ｖ
1.5V=3Ω×□→□＝0.5Aで半分
3V=□Ω×0.5A
合わせて6Ω

## Slide 11
３Ωの電球を２コ、並列につないだら？
並列つなぎ
e
e
e
e
Ａ
－
－
－
－
Ｖ
電球１コのときと比べ
－
Ｖ
は
Ａ
－
は
半分、同じ、２倍
３Ω
３Ω
1.5Ｖ
1.5V
1.5V
二つとも1.5Vで同じ、1.5V=3Ω×□→□＝0.5A
Ａ
－
Ａ
－
Ａ
－
に0.5Aずつだから、0.5＋0.5=1.0A で２倍
1.5V
1.0A
1.5=□×1.0→□＝1.5Ω
合わせた抵抗1.5Ω

## Slide 12
導線の電気抵抗は極小さく、
高さ（電圧）は極わずかで電子は流れる。
導線の電気抵抗は０Ω
として計算する。

## Slide 13
Copyright(C) 2012 / 柏市教育委員会 H.K All Rights Reserved.